## Kezelési útmutató DSC 585 központhoz

Élesítés : / bekapcsolás /

A berendezést csak akkor lehet beélesíteni , ha egy zónában sincs mozgás és a READY zöld fény világít a kezelő egységen !

Üsse be a négy / hat / számjegyű kódot és a rendszer beélesedik . /ARMED piros lámpa ég és a készülék folyamatosan a kijárati késleltetés ideje alatt csipog .

Ha valaki közben mozog egy érzékelő előtt akkor a berendezés nem fogadja el az élesítést .

Nyomja meg a  # gombot és gépelje be újból a kódot . Ha az ARMED piros fény világít akkor hagyjuk el a védett területet , mert a berendezés a megadott idő után beélesedik .

##### Hatástalanítás : / kikapcsolás /

Lépjen be a védett térbe  / a kezelő sípolni kezd / és a meghatározott útvonalon közelítse meg a kezelő egységet . Gépelje be a négy /hat/ számjegyű kódot ; a kezelőn a sípolás elhallgat és az ARMED piros fény kialszik . Ha ez nem történik meg akkor nyomja meg a  # gombot és ismét gépelje be a kódot .

Riasztási memória :

Amennyiben távollétében a rendszer éles állapotában riasztás volt , úgy a berendezés kezelő egységén a MEMÓRIA felirat világítani fog . A riasztás helyének kiderítéséhez nyomja meg a * 3 gombokat melynek hatására a memória felirat világít valamint a riasztást kiváltó zóna fénye is villog . A memória törléséhez nyomja meg a # gombot !

Riasztás megszüntetése :

Az esetleges riasztást / sziréna hang és fényjelzést ad / a kód begépelésével szintén megszüntetheti .

Vészjelzés / támadásjelzés / :

Nyomja meg egyszerre az P gombot a kezelőn 3 mp.-ig a berendezés azonnal riasztást produkál melyet szintén a kód begépelésével szüntethet meg .

Hibajelzés :

Ha a kezelő egységen a TRBL / SYSTEM / sárga / felirat világít az azt jelenti , hogy a berendezésben üzemzavar keletkezett . Nyomja meg a * 2 gombokat  ennek hatására a TRBL/ SYSTEM/ felirat villogni fog valamint a megfelelő hiba kódjának fényjelzése is .

Hibakódok :

* 2 megnyomása után ha világít ;

1       akkumulátor hiba

- hálózati feszültség hiányzik / nincs 220 V/

- Telefonvonal hiba

- Kommunikációs hiba

- Rövidzár az érzékelők vezetékén

- Szakadás a vezetékrendszerben

- Rádiós érzékelő/ha van/ elem hibája

- Időalap hiba

A  # gomb megnyomásával visszatérhet az alap állapothoz .

Felhasználói kódok megváltoztatása :

- Nyomja meg az * 5 gombot

- Gépelje be a mester kódot    ****/**  /  Kész , bekapcsolva , hiba villog /

- Üsse be a megváltoztatni kívánt kód sorszámát  pl:  01 ; 02 ; …….

- Üsse be az új kódot     ****/**

- Nyomja meg az # gombot

### A mesterkód sorszáma   40   a többi kódé 01-32 ig lehetséges

Bármely kérdésére készséggel válaszolunk a fenti telefonszámokon .

Köszönjük , hogy cégünket választotta !

# Text boxes

### Alba-Véd Securit Kft

#### Székesfehérvár

Palotai  u  5

Telefon : 06-20-9468-974

06-20-9494-489

Fax :       06-22-328-275

E-mail: albaved@t-online.hu